## Slide 1: 第四章 处理器体系结构
教师：史先俊
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 2: 课程概况
背景
  指令集
  逻辑设计
串行实现
  简单但是速度较慢的处理器设计
流水线
  使得更多事务同时进行
流水线实现
  实现流水线的思想
高级话题
  性能分析
  高性能处理器设计

## Slide 3: 内容
我们的方法
  研究对指定指令集的设计
    Y86-64：一个Intel x86-64的简单版本
    如果你理解一种，那么你基本就了解所有种类
  研究微体系结构层
    将各个硬件块聚合成一个处理器结构
      内存，功能单元等
    通过控制逻辑来确保每条指令正确的运行
  用简单的硬件描述语言描述控制逻辑
    可以扩展和修改
    通过仿真进行测试
    通过VHDL进行设计的路线 参见Web aside ARCH:VLOG

## Slide 4: 日程安排
第一周
  指令集体系结构
  逻辑设计
  目标:编写并且测试汇编程序
第二周
  串行实现
  流水线和初级流水线实现
  目标： 在串行实现上增加指令集
第三周
  使流水线运行
  现代处理器设计
  目标: 优化程序+流水线的设计使其达到高性能

## Slide 5: 第四章 处理器体系结构 ——指令集体系结构/架构
教师：史先俊
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 6
软硬件系统的交界面
Compiler 编译器
OS虚拟机
ISA 指令集体系结构
VM虚拟机
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
指令集体系结构是软硬件系统的交界面，硬件工程师根据ISA设计CPU的内部结构并实现，软件工程师基于ISA设计编译器、操作系统、虚拟机等
答案解析
答案解析
单选题
1分

## Slide 7: 指令集架构
汇编语言视角
  处理器状态
    寄存器,内存, …
  指令
    addq, pushq, ret, …
    指令是如何编码成字节的
抽象层
  上: 如何对机器进行编程
    处理器顺序执行指令
  下: 什么需要建立
    用多样的技巧使得机器快速运转
    比如 同时处理多条指令
ISA
Compiler
OS
CPU
Design
Circuit
Design
Chip
Layout
Application
Program

## Slide 8: Y86-64 处理器状态
程序寄存器：15 个寄存器 (除了 %r15)，每个64位
条件码：由算术指令或逻辑指令设置的1-bit 标识(flag)
    ZF: 零(Zero ) SF:负（Negative) OF: 溢出(Overflow)
程序计数器：保存下一条指令的地址
程序状态：指示是正常操作或一些错误状态
内存：可字节编址的存储阵列，小端字节顺序存储的字
ZF
SF
OF
RF: 程序寄存器/寄存器文件
（Program registers)
CC: 条件码
(Condition codes)
PC
DMEM: 内存
(Memory )
Stat: 程序状态
(Program status )
%r8
%r9
%r10
%r11
%r12
%r13
%r14
%rax
%rcx
%rdx
%rbx
%rsp
%rbp
%rsi
%rdi

## Slide 9: 指令的层次
instruction set
software
hardware
伪指令
指令
微指令
指令系统处在软/硬件交界面，同时被硬件设计者和系统程序员看到
硬件设计者角度：指令系统为CPU提供功能需求，要求易于硬件设计
系统程序员角度：通过指令系统来使用硬件，要求易于编写编译器
指令系统设计的好坏还决定了：计算机的性能和成本

## Slide 10: ISA指令系统的设计原则
RICS还是CISC？
  还是Risc+Cisc
完备性：ISA的指令足够使用
  功能齐全：不能没有加法指令，但可以没有inc指令
有效性：程序能够高效率运行
  生成代码小：频率高的操作码、操作数短
规整性：对称性、匀齐性、一致性
  push rsp / pop rsp 应保证栈顶恢复
兼容性：相同的基本结构、共同的基本指令集
灵活性：
  如操作数的寻址方式：满足基本的数据类型访问
可扩充性：操作码字段预留一定的空间

## Slide 11
ISA指令格式的选择应遵循的几条基本原则
应尽量短
要有足够的操作码位数
指令编码必须有唯一的解释，否则是不合法的指令
指令字长应是字节的整数倍
合理地选择地址字段的个数
指令尽量规整
与指令集设计相关的重要方面
操作码的全部组成：操作码个数 / 种类 / 复杂度
LD/ST/INC/BRN 四种指令已足够编制任何可计算程序，但程序会很长
数据类型：对哪几种数据类型完成操作
指令格式：指令长度 / 地址码个数 / 各字段长度
通用寄存器：个数 / 功能 / 长度
寻址方式：操作数地址的指定方式
下条指令的地址如何确定：顺序，PC+1；条件转移；无条件转移；……
一般通过对操作码进行不同的编码来定义不同的含义，操作码-指令码相同时，再由功能码定义不同的含义!

## Slide 12: 一条指令包含的信息
操作码：指定操作类型—指令类型
(操作码长度：固定／可变)
数据类型bwlq，短/近/远，方向，寻址方式，条件码等
源操作数参照：一个或多个源操作数所在的地址
(操作数来源：内存/寄存器/I/O端口/指令本身）
结果值参照：产生的结果存放何处（目的操作数）
(结果地址：内存/寄存器/I/O端口)
下一条指令地址：下条指令存放何处
(下条指令地址 ：内存)
(正常情况隐含在PC中，改变顺序时由指令给出）
指令的地址可以多个：0、1、2、3、……

## Slide 13: Y86-64 指令集 1
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F指的是R15的编码1111
或者就是16进制的F

## Slide 14: Y86-64 指令集
格式
  1-10字节的信息，从内存读取
    根据第一字节可判断指令长度
    比x86-64的指令类型少
    比x86-64的编码简单
  每次存取更改程序状态的一些部分

## Slide 15: Y86-64 指令集 2
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
rrmovq
2
0
cmovle
2
1
cmovl
2
2
cmove
2
3
cmovne
2
4
cmovge
2
5
cmovg
2
6

## Slide 16: Y86-64 指令集 3
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
addq
6
0
subq
6
1
andq
6
2
xorq
6
3

## Slide 17: Y86-64 指令集 4
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
jmp
7
0
jle
7
1
jl
7
2
je
7
3
jne
7
4
jge
7
5
jg
7
6

## Slide 18: 寄存器编码
每个寄存器都有1个4-bit的 ID
  和在 x86-64 编码一样
寄存器 ID 15 (0xF) 意味着 “无寄存器”
  会在硬件设计中的许多地方用到
%rax
%rcx
%rdx
%rbx
0
1
2
3
%rsp
%rbp
%rsi
%rdi
4
5
6
7
%r8
%r9
%r10
%r11
8
9
A
B
%r12
%r13
%r14
No Register
C
D
E
F

## Slide 19: 指令示例
加法指令
  将rA中的值加到rB中
    结果存储到rB中
    注意Y86-64仅允许在寄存器数据中应用加法
  根据结果设置条件码
  e.g., addq %rax,%rsi 编码: 60 06
  两字节编码
    第一字节指出指令类型
    第二字节指出源和目的寄存器
addq rA, rB
6
0
rA
rB
编码的表示
通用格式

## Slide 20: 算数和逻辑操作
  通常以“OPq”表述
  编码区别仅在于“功能码”
    指令第一个字的低4位
  设置条件码作为指令执行的副作用
addq rA, rB
subq rA, rB
andq rA, rB
xorq rA, rB
6
0
rA
rB
6
1
rA
rB
6
2
rA
rB
6
3
rA
rB
加法
减法(rB-rA)
与操作
异或
指令码
功能码

## Slide 21: 传送操作
  与x86-64中movq 指令类似
  内存地址：更简单的格式
  赋予不同名称，以保持他们的唯一性
rrmovq rA, rB
2
0
寄存器  寄存器
立即数  寄存器
irmovq V, rB
F
rB
3
0
V
寄存器  内存
rmmovq rA, D(rB)
4
0
rA
rB
D
内存  寄存器
mrmovq D(rB), rA
5
0
rA
rB
D

## Slide 22: 传送指令示例
movq %rsp, %rbx
movq -12(%rbp),%rcx
movq %rsi,0x41c(%rsp)
movq $0xabcd, %rdx
rrmovq %rsp, %rbx
mrmovq -12(%rbp),%rcx
rmmovq %rsi,0x41c(%rsp)
irmovq $0xabcd, %rdx
30 82 cd ab 00 00 00 00 00 00
X86-64
Y86-64
编码:
20 43
50 15 f4 ff ff ff ff ff ff ff
40 64 1c 04 00 00 00 00 00 00
编码:
编码:
编码:

## Slide 23: 条件传送指令
  通常表示为“cmovXX”
  指令编码仅在“功能码” 上有区别
  以条件码的值为依据
  rrmovq 指令的变体
    (有条件地)从源寄存器复制到目的寄存器
rrmovq rA, rB
无条件传送
2
0
rA
rB
cmovle rA, rB
当小于或等于时传送
2
1
rA
rB
cmovl rA, rB
当小于时传送
2
2
rA
rB
cmove rA, rB
当等于时传送
2
3
rA
rB
cmovne rA, rB
当不等于时传送
2
4
rA
rB
cmovge rA, rB
当大于或等于时传送
2
5
rA
rB
cmovg rA, rB
当大于时传送
2
6
rA
rB

## Slide 24: 跳转指令
  通常表示为 “jXX”
  指令编码仅在“功能码” 上有区别
  以条件码的值为依据
  和x86-64中的操作相同
  对目的地址进行完整编码
    和x86-64中的PC相对地址编码不一样
jXX Dest
7
fn
跳转 （有条件地)
Dest

## Slide 25: 跳转指令
jmp Dest
7
0
无条件跳转
Dest
jle Dest
7
1
当小于或等于时跳转
Dest
jl Dest
7
2
当小于时跳转
Dest
je Dest
7
3
当等于时跳转
Dest
jne Dest
7
4
当不等于时跳转
Dest
jge Dest
7
5
当大于或等于时跳转
Dest
jg Dest
7
6
当大于时跳转
Dest

## Slide 26: Y86-64 程序栈
  存储程序数据的内存区域
  在 Y86-64 (和 x86-64)中用于支持过程调用
  %rsp指向栈顶
    栈顶元素的地址
  栈向低地址的方向增长
    入栈操作必须先减小栈指针
    出栈操作后，增加栈指针
%rsp
•
•
•
地址增加
栈 “顶”
栈“底”

## Slide 27: 栈操作
  %rsp 减 8
  将rA 中保存的字，存储到内存中 %rsp 处
  与 x86-64 相似
pushq rA
A
0
rA
F
popq rA
B
0
rA
F
  从内存中的 %rsp 位置读取字
  存放到 rA 中
  %rsp 加 8
  与 x86-64 相似

## Slide 28: 子程序调用和返回
  将下一条指令的地址入栈
  开始执行位于 Dest 的指令
  与 x86-64 相似
call Dest
8
0
Dest
ret
9
0
  从栈中弹出值
  用作下一条指令的地址
  与 x86-64 相似

## Slide 29: 其他指令
  不作任何事
nop
1
0
halt
0
0
  停止执行指令
  x86-64 有类似指令，但是不能在用户模式下执行
  我们将会用这条指令来终止模拟器
  编码确保：命中初值为0的内存时，程序会停止

## Slide 30: 状态条件
名字 | 编码
ADR | 3
名字 | 编码
INS | 4
名字 | 编码
HLT | 2
名字 | 编码
AOK | 1
  正常操作
  遇到停止指令halt
  遇到错误地址 (指令或者数据)
  遇到无效的指令
预期行为
  如果是AOK，继续执行
  否则,停止程序执行

## Slide 31
Y86-64CPU下错误的指令
ADDQ $1,%RAX
CMOV $100(%RAX),%RBX
JMP 0X12345678
SHL $1,%RAX
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 32: 编写 Y86-64 代码
尽量多用C编译器
  用 C 编码
  在 x86-64 中用gcc –Og –S 编译
  把X86-64的asm直译到 Y86-64 中
  现代编译器使得这个过程更加复杂
编码示例
  计算以NULL-0结尾的列表中元素的个数
  int len1(int a[]);
5043
6125
7395
0
a
 3
留个奢望：做个Y86-64的C编译器？

## Slide 33: Y86-64 代码生成示例
首先尝试
  编写典型的数组代码
用 gcc -Og –S 编译
问题
  在 Y86-64 上难以做数组的索引
    因为没有带比例因子的寻址模式
/* Find number of elements in
null-terminated list */
long len(long a[])
{
long len;
for (len = 0; a[len]; len++)
;
return len;
}
L3:
addq $1,%rax
cmpq $0, (%rdi,%rax,8)
jne L3

## Slide 34: Y86-64 代码生成示例 2
然后尝试
  用 C 语言模仿 Y86-64 的代码
结果
  编译器生成和之前一模一样的代码
  编译器将两个版本转换成相同的中间形式
long len2(long *a){
long ip = (long) a;
long val = *(long *) ip;
long len = 0;
while (val) {
ip += sizeof(long);
len++;
val = *(long *) ip;
}
return len;
}

## Slide 35: Y86-64 代码生成示例 3
len:
irmovq $1, %r8 # Constant 1
irmovq $8, %r9 # Constant 8
irmovq $0, %rax # len = 0
mrmovq (%rdi), %rdx # val = *a
andq %rdx, %rdx # Test val
je Done # If zero, goto Done
Loop:
addq %r8, %rax # len++
addq %r9, %rdi # a++
mrmovq (%rdi), %rdx # val = *a
andq %rdx, %rdx # Test val
jne Loop # If !0, goto Loop
Done:
ret
寄存器 | 用途
%rdi | a
%rax | len
%rdx | val
%r8 | 1
%r9 | 8

## Slide 36: Y86-64 程序结构 1
程序从地址0处开始
一定要建立栈
  位于哪里
  指针的值
  确保不要覆盖代码区域
一定要初始化数据
init: # Initialization
. . .
call Main
halt
.align 8 # Program data
array:
. . .
Main: # Main function
. . .
call len
. . .
len: # Length function
. . .
.pos 0x100 # Placement of stack
Stack:

## Slide 37: Y86-64 程序结构 2
程序从地址0处开始
一定要建立栈
  位于哪里
  指针的值
  确保不要覆盖代码区域
一定要初始化数据
可以用符号化名字
init:
# Set up stack pointer
irmovq Stack, %rsp
# Execute main program
call Main
# Terminate
halt
# Array of 4 elements + terminating 0
.align 8
Array:
.quad 0x000d000d000d000d
.quad 0x00c000c000c000c0
.quad 0x0b000b000b000b00
.quad 0xa000a000a000a000
.quad 0

## Slide 38: Y86-64 程序结构 3
建立对 len 的调用
  遵循 x86-64 的过程约定
  将数组地址做为实参
Main:
irmovq array,%rdi
# call len(array)
call len
ret

## Slide 39: 汇编 Y86-64 程序
  生成 “目标代码” 文件 len.yo
    实际上看起来像反汇编程序的输出
  unix> yas len.ys
  0x054: | len:
  0x054: 30f80100000000000000 | irmovq $1, %r8 # Constant 1
  0x05e: 30f90800000000000000 | irmovq $8, %r9 # Constant 8
  0x068: 30f00000000000000000 | irmovq $0, %rax # len = 0
  0x072: 50270000000000000000 | mrmovq (%rdi), %rdx # val = *a
  0x07c: 6222 | andq %rdx, %rdx # Test val
  0x07e: 73a000000000000000 | je Done # If zero, goto Done
  0x087: | Loop:
  0x087: 6080 | addq %r8, %rax # len++
  0x089: 6097 | addq %r9, %rdi # a++
  0x08b: 50270000000000000000 | mrmovq (%rdi), %rdx # val = *a
  0x095: 6222 | andq %rdx, %rdx # Test val
  0x097: 748700000000000000 | jne Loop # If !0, goto Loop
  0x0a0: | Done:
  0x0a0: 90 | ret

## Slide 40: 模拟 Y86-64 程序
  指令集模拟器
    每条指令在不同处理器状态的计算效果
    打印状态的变化
  unix> yis len.yo
  Stopped in 33 steps at PC = 0x13. Status 'HLT', CC Z=1 S=0 O=0
  Changes to registers:
  %rax: 0x0000000000000000 0x0000000000000004
  %rsp: 0x0000000000000000 0x0000000000000100
  %rdi: 0x0000000000000000 0x0000000000000038
  %r8: 0x0000000000000000 0x0000000000000001
  %r9: 0x0000000000000000 0x0000000000000008
  Changes to memory:
  0x00f0: 0x0000000000000000 0x0000000000000053
  0x00f8: 0x0000000000000000 0x0000000000000013

## Slide 41: CISC 指令集
  复杂指令集计算机
  IA32-64 是一个例子
基于栈的指令集
  用栈来传参数，保存程序计数器
  明确的入栈、出栈指令
算数指令可以访存
  addq %rax, 12(%rbx,%rcx,8)
    需要读写内存
    复杂地址计算
条件码
  设定为算数和逻辑指令的副作用
理念
  添加指令以便执行“典型”的编程任务

## Slide 42: RISC 指令集
  精简指令集计算机
  IBM的内部项目， 后来被 Hennessy (斯坦福大学) 和 Patterson (伯克利大学)推广
更少、更简单的指令
  需要用更多的指令来完成任务
  可以用小且快速的硬件来执行
基于寄存器的指令集
  更多（一般32个)的寄存器
  用于存储参数、返回指针和临时存储
仅加载（load）和存储(store)指令能够访存
  与Y86-64中的 mrmovq 和 rmmovq 类似
没有条件码：测试指令用寄存器返回0或1

## Slide 43: MIPS 寄存器
常数0
保留（暂时）
函数调用返回值
过程参数
调用者保存暂存单元，
被调用函数可覆盖写
被调用者保存暂存单元，
调用过程不可以覆盖写
调用者保存的暂存单元
操作系统的保留区域
全局指针
栈指针
子程序的临时寄存器
返回地址

## Slide 44: MIPS 指令示例
Op
Ra
Rb
Offset
Op
Ra
Rb
Rd
Fn
00000
寄存器-寄存器
Op
Ra
Rb
Immediate
寄存器-立即数
加载/存储
addu $3,$2,$1 # 寄存器加: $3 = $2+$1
addu $3,$2, 3145 # 立即数加: $3 = $2+3145
sll $3,$2,2 # 左移: $3 = $2 << 2
lw $3,16($2) # 加载字: $3 = M[$2+16]
sw $3,16($2) # 存储字: M[$2+16] = $3
Op
Ra
Rb
Offset
分支 （branch)
beq $3,$2,dest # 当 $3 = $2 时分支

## Slide 45: CISC vs. RISC
起初的辩论
  强硬的观点
  CISC 支持者---容易编译, 代码的字节数更少
  RISC 支持者---能更好地优化编译器, 用简单的芯片设计能快速运行
目前的状态
  对于台式机处理器来说，指令集架构的选择不是技术问题
    拥有足够的硬件，可以让任何程序快速运行
    代码的兼容性更重要
  x86-64吸纳了很多RISC特性
    更多的寄存器；用寄存器传递参数
  对于嵌入式处理器, RISC 更适合
    更小、更便宜、功耗更低
    大部分手机用ARM处理器

## Slide 46: 总结
Y86-64 指令集架构
  和x86-64类似的状态、指令
  更简单的编码
  介于CISC 和 RISC 之间
ISA设计有多重要？
  没有以前更重要
    拥有足够的硬件资源，几乎可以让任何程序都能快速运行