## Slide 1: 第四章 处理器体系结构
教师：史先俊
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 2: 第四章 处理器体系结构 ——逻辑设计
教 师：史先俊
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 3: 逻辑设计概述
基本的硬件需求
  通讯
    如何将值从一个地方移动到另外一个地方
  计算
  存储
比特是我们的朋友
  全部用0和1表示
  通讯
    电线上的低或高电压
  计算
    计算布尔函数
  存储
    存储信息位

## Slide 4: 数字信号
  用电压阈值从连续信号中提取离散值
  最简单版本：1位信号
    或者是高位，或者是低位
    在高位和低位之间有保护范围
  不会收到噪音或者低质量的电路因素影响
    可以使得电路简单、规模小、速度快
电压
时间
0
1
0

## Slide 5: 通过逻辑门进行计算
  输出是输入的布尔函数
  连续响应输入的变化
    有较小的延迟
电压
时间
a
b
a&&b
上升延迟
下降延迟

## Slide 6: 混合电路
逻辑门无环网络
  连续响应主输入的变化
  主输出是主输入的布尔函数（有延迟)
无环网络
主输入
主输出

## Slide 7: 位相等
  如果a和b相等就生成1
硬件控制语言(HCL，Hardware Control Language)
  非常简单的硬件描述语言
    布尔操作的语法和C语言逻辑运算相似
  将用HCL描述处理器的控制逻辑
Bit equal
a
b
eq
bool eq = (a&&b)||(!a&&!b)
硬件控制语言(HCL)表达式

## Slide 8: 字相等
  64 位 字的大小
  HCL表示
    相等操作
    产生布尔值
b63
Bit equal
a63
eq63
b62
Bit equal
a62
eq62
b1
Bit equal
a1
eq1
b0
Bit equal
a0
eq0
Eq
=
B
A
Eq
字级表示
bool Eq = (A == B)
HCL表示
Notes: 虚线：布尔信号结果（标量）

## Slide 9: 位多路复用器
  控制信号 s
  数据信号 a 和 b
  当s=1时输出a， 当s=0时输出b
Bit MUX
b
s
a
out
bool out = (s&&a)||(!s&&b)
HCL表示

## Slide 10: 字多路复用器
b63
s
a63
out63
b62
a62
out62
b0
a0
out0
HCL表示
int Out = [
s : A;
1 : B;
];
字级表示
s
B
A
Out
MUX
  根据控制信号s来选择输入字A或B
  硬件控制语言表示
    情况表达式(case语句)
    一系列二元组“布尔表达式:整数表达式”
    第一个求值为1 的情况会被选中

## Slide 11: 硬件控制语言(HCL)字级示例
  找到三位输入中最小的字
  HCL情况表达式
  最后的情况：保证有一个匹配值
int Min3 = [
A < B && A < C : A;
B < A && B < C : B;
1 : C;
];
  根据两个控制位，从4个输入中选择一个（字）
  HCL情况表达式
  通过假定顺序地匹配，简化测试
int Out4 = [
!s1&&!s0: D0;
!s1 : D1;
!s0 : D2;
1 : D3;
];
A
Min3
B
C
MIN3
3个字的最小值
D0
D3
Out4
s0
s1
D2
D1
MUX4
4路复用器

## Slide 12: 算术/逻辑单元(ALU)
  组合逻辑
    连续响应输入
  控制信号选择计算函数
    对应Y86-64中4种算数/逻辑操作，控制值和操作的功能码对应
    也计算条件码的值
OF
ZF
CF
ALU
Y
X
X + Y
0
A
B
OF
ZF
CF
ALU
Y
X
X - Y
1
A
B
OF
ZF
CF
ALU
Y
X
X & Y
2
A
B
OF
ZF
CF
ALU
Y
X
X ^ Y
3
A
B

## Slide 13: 存储 1 位
Vin
V1
V2
双稳态元件
Q+
Q–
q
!q
q = 0 or 1

## Slide 14: 存储1位 (cont.)
Vin
V1
V2
Vin
V1
V2
Vin = V2
稳态 0
亚稳态
双稳态元件
Q+
Q–
q
!q
q = 0 or 1
稳态 1

## Slide 15: 物理类比
稳态 0
稳态 1
亚稳态
.
稳态 左
.
稳态 右
.
亚稳态

## Slide 16: 存储、访问1 位
Q+
Q–
R
S
R-S 锁存器
重新设置
1
0
1
0
0
1
设置
0
1
0
1
1
0
存储
0
0
!q
q
q
!q
双稳态元件
Q+
Q–
q
!q
q = 0 or 1

## Slide 17: 1位锁存器
D 锁存器
Q+
Q–
R
S
D
C
数据
时钟
锁存Latching
1
d
!d
!d
!d
d
d
d
!d
0
存储
d
!d
q
!q
!q
q
0
0
Notes: Latching 翻译成锁住？还是锁存（原来是锁存）

## Slide 18: 透明1位锁存器
  当在锁存模式时，D的信号会传递给Q+ 和 Q–
  当C下降时，锁存的值取决于D
锁存Latching
1
d
!d
!d
!d
d
d
d
!d
C
D
Q+
Time
改变D

## Slide 19: 边缘触发锁存器
只在短暂的时间段处于锁存模式
  时钟上升沿 （下降沿？）
当时钟上升的时候，锁存的值取决于数据
在其他时候输出保持不变
Q+
Q–
R
S
D
C
数据
时钟
T
触发器
C
D
Q+
时间
T

## Slide 20: 寄存器—时钟寄存器
I
O
时钟
D
C
Q+
D
C
Q+
D
C
Q+
D
C
Q+
D
C
Q+
D
C
Q+
D
C
Q+
D
C
Q+
i7
i6
i5
i4
i3
i2
i1
i0
o7
o6
o5
o4
o3
o2
o1
o0
时钟
结构
  存储字数据
    和在汇编代码中看到的程序寄存器不同
  边缘触发锁存器的集合
  在时钟上升沿加载输入
Notes: Collection of edge-triggered latches

## Slide 21: 寄存器操作
  存储数据位
  大多数时候作为输入和输出之间的栅栏（隔离）
  当时钟上升的时候，加载输入
状态 = x
时钟上升沿

输出 = x
输入 = y
x

状态 = y
输出 = y
y

## Slide 22: 状态机示例
0
Clock
加载
输入
输出
组合逻辑
A
L
U
0
输出
MUX
0
1
Clock
输入
加载
?
X0
X0
?
1
X0
  累加器示例
  在每个时钟加载或累加

## Slide 23: 状态机示例
0
Clock
加载
输入
输出
组合逻辑
A
L
U
0
输出
MUX
0
1
Clock
输入
输出
X0
X0+X0
0
X0
X0
X0
X0

## Slide 24: 状态机示例
0
Clock
加载
输入
输出
组合逻辑
A
L
U
0
输出
MUX
0
1
Clock
输入
加载
X1
X0+X1
0
X0
X0
X0
X0
X1

## Slide 25: 状态机示例
0
Clock
加载
输入
输出
组合逻辑
A
L
U
0
输出
MUX
0
1
Clock
输入
加载
X1
X0+X1+X1
0
X0
X0
X1
X0+X1
X0+X1
X0+X1

## Slide 26: 状态机示例
0
Clock
加载
输入
输出
组合逻辑
A
L
U
0
输出
MUX
0
1
Clock
输入
加载
X2
X0+X1+X2
0
X0
X0
X1
X0+X1
X0+X1
X0+X1
X2

## Slide 27: 状态机示例
0
Clock
加载
输入
输出
组合逻辑
A
L
U
0
输出
MUX
0
1
Clock
输入
加载
X2
X0…X2+X2
0
X0
X0
X1
X0+X1
X0…X2
X0…X2
X2
X0…X2

## Slide 28: 状态机示例
0
Clock
加载
输入
输出
组合逻辑
A
L
U
0
输出
MUX
0
1
Clock
输入
加载
X3
X3
1
X0
X0
X1
X0+X1
X0…X2
X0…X2
X2
X0…X2
X3

## Slide 29: 状态机示例
0
Clock
加载
输入
输出
组合逻辑
A
L
U
0
输出
MUX
0
1
Clock
输入
加载
X3
X3
1
X0
X0
X1
X0+X1
X3
X3
X2
X0…X2
X3
X3

## Slide 30: 状态机示例
0
Clock
加载
输入
输出
组合逻辑
A
L
U
0
输出
MUX
0
1
Clock
输入
加载
X0
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X0+X1
X0…X2
X3
X3+X4
X3…X5
  累加器示例
  在每个时钟加载或累加

## Slide 31: 状态机示例
  累加器电路
  在每个时钟加载或累加
组合逻辑
AL
U
0
Out
MUX
0
1
Clock
In
Load
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x0
x0+x1
x0+x1+x2
x3
x3+x4
x3+x4+x5
Clock
Load
In
Out

## Slide 32: 随机存取存储器
  RAM：存储内存中的多个字
    通过输入的地址来决定读/写哪个字，写由clk控制。
  RF：寄存器文件
    硬件寄存器：稳态、组合逻辑的屏障，CLK边沿触发。如：PC、CC、Stat 等
    程序寄存器：存储数据，可按ID读、写的存储单元。汇编级用 %rax, %rsp, %r14等，机器级-寄存器ID标识符作为地址（0000-1110） 15 (0xF) 表示不执行读写
  PORTS：多端口
    在每个周期可以同时读/写多个字
      每个端口有单独的地址和数据输入/输出
寄存器
文件
A
B
W
dstW
srcA
valA
srcB
valB
valW
读
端
口
写
端
口
时钟

## Slide 33: 寄存器文件时序
读
  类似组合逻辑
  根据输入地址产生输出数据，
    有延迟
写
  类似寄存器
  只在时钟上升沿更新
寄存器
文件
A
B
srcA
valA
srcB
valB
y
2
寄存器
文件
W
dstW
valW
时钟
x
2
时钟上升沿


寄存器
文件
W
dstW
valW
时钟
y
2
x
2
2
x

## Slide 34: 硬件控制语言(HCL)
非常简单的硬件描述语言，仅可描述硬件操作的一部分：我们将要研究和修改的部分
数据类型
  bool: 布尔
    a, b, c, …
  int: 字
    A, B, C, …
    不指定字大小——字节, 64-位 字, …
声明
  bool a = 布尔表达式 ;
  int A = 整数表达式 ;

## Slide 35: HCL操作
通过返回值的类型分类
布尔表达式
  逻辑操作
    a && b, a || b, !a
  字比较
    A == B, A != B, A < B, A <= B, A >= B, A > B
  集合成员
    A in { B, C, D }
      与A == B || A == C || A == D一样
字表达式
  情况表达
    [ a : A; b : B; c : C ]
    按顺序评估测试表达式 a, b, c, …
    返回和首次成功测试对应的字表达式A, B, C, …

## Slide 36: H C L 程 序

## Slide 37: 总结
计算
  通过组合逻辑实现
  计算布尔函数
  连续地对输入变化响应
存储
  寄存器
    存储单字
    当时钟上升时加载
  随机存取存储器
    存储多字
    可能有多个读/写端口
    当输入地址变化时读取字
    当时钟上升时写入字