## Slide 1: 第四章 处理器体系结构 ——顺序执行的处理器
教师：史先俊
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 2
Y86的指令，寄存器与访存顺序
先寄存器
先访存
根据指令
不知
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 3: Y86-64 指令集 1
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 4: Y86-64 指令集 2
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
rrmovq
2
0
cmovle
2
1
cmovl
2
2
cmove
2
3
cmovne
2
4
cmovge
2
5
cmovg
2
6

## Slide 5: Y86-64 指令集 3
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
addq
6
0
subq
6
1
andq
6
2
xorq
6
3

## Slide 6: Y86-64 指令集 4
字节
pushq rA
jXX Dest
popq rA
call Dest
cmovXX rA, rB
irmovq V, rB
rmmovq rA, D(rB)
mrmovq D(rB), rA
OPq rA, rB
ret
nop
halt
7
fn
Dest
A
0
rA
F
B
0
rA
F
8
0
Dest
2
fn
rA
rB
3
0
F
rB
V
4
0
rA
rB
D
5
0
rA
rB
D
6
fn
rA
rB
9
0
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
jmp
7
0
jle
7
1
jl
7
2
je
7
3
jne
7
4
jge
7
5
jg
7
6

## Slide 7: 构建CPU的硬件模块
组合逻辑
  计算输入的布尔函数
  对输入的变化持续做出反应
  对数据做出操作并实施控制
存储要素-时序逻辑
  存储字节
  可寻址的内存
  不可寻址的寄存器
  时钟上升沿触发
  分析指令：只需一个写端口
寄存器文件
A
B
W
dstW
srcA
valA
srcB
valB
valW
时钟
A
L
U
fun
A
B
MUX
0
1
=
时钟

## Slide 8: 硬件控制语言HCL
  非常简单的硬件描述语言
  只能表达有限的硬件操作
    这也是我们想要探索和改进的部分
数据类型
  布尔型: Boolean
    a, b, c, …
  整型: words
    A, B, C, …
    不指定字长---可以是字节, 32-bit的字,等等
声明
  bool a = 布尔表达式 ;
  int A = 整数表达式 ;

## Slide 9: HCL操作
  根据返回值的类型分类
布尔表达式
  逻辑操作
    a && b, a || b, !a
  字的比较
    A == B, A != B, A < B, A <= B, A >= B, A > B
  集合关系
    A in { B, C, D }
      等同于 A == B || A == C || A == D
整数表达式
  表达式实例
    情况表达式[ a : A; b : B; c : C ]
    依次测试选择表达式a, b, c, …等等
    当首个选择表达式测试通过后返回相应的情况A, B或C,…

## Slide 10: H C L 程 序

## Slide 11: SEQ 硬件结构
状态（数据结构-执行部件）
  程序计数器 (PC)
  条件码CC、状态码STAT寄存器
  寄存器文件RF
  ALU、PC地址增加器
  内存：访问相同的内存空间
    数据: 为了读取或写入程序的数据
    指令: 为了读指令
指令流水（函数过程-控制逻辑）
  读取由PC指定地址的指令
  分多个阶段执行
  更新PC
  分为6个阶段-子程序
PC
PC increment
Fetch
取指
指令 mem
icode, ifun
rA, rB
valC
valP
Decode
译码
Register
File
A
B
M
E
valA,valB
srcA srcB
CC
Execute
执行
aluA,aluB
Cnd
valE
ALU
Addr,Data
Memory
访存
valM
数据 mem
P
C
更新
newPC
Write
back
写
回
valE, valM
dstE dstM
S
T
A
T

## Slide 12: SEQ各阶段
取指
  从指令存储器读取指令
  ValC=ISA的V/D/Dest
  ValP=PC+指令长度
译码
  读程序寄存器 rA rB RSP
执行
  计算数值或地址 valE CC
访存
  读或写数据valM
写回
  写程序寄存器valE valM
更新PC
  更新程序计数器PC
PC
PC increment
Fetch
取指
指令 mem
icode, ifun
rA, rB
valC
valP
Decode
译码
Register
File
A
B
M
E
valA,valB
srcA srcB
CC
Execute
执行
aluA,aluB
Cnd
valE
ALU
Addr,Data
Memory
访存
valM
数据 mem
P
C
更新
newPC
Write
back
写
回
valE, valM
dstE dstM
S
T
A
T

## Slide 13: 分析指令编码
指令格式
  指令字节 icode:ifun
  可选的寄存器字节 rA:rB
  可选的常数字 valC
5
0
rA
rB
D
icode
ifun
rA
rB
valC
可选
可选

## Slide 14: 执行 算术/逻辑 运算
取指
  读两个字节
译码
  读操作数寄存器
执行
  执行操作
  设置条件码
访存
  无操作
写回
  更新寄存器
更新PC
  PC + 2
OPq rA, rB
6
fn
rA
rB

## Slide 15: 计算序列: 算术/逻辑 运算 Ops
  把指令的执行过程表示为特殊的阶段序列
  所有的指令都使用相同的格式来表示
OPq rA, rB
icode:ifun  M1[PC]
rA:rB  M1[PC+1]
valP  PC+2
取指
读指令字节
读寄存器字节
计算下一个PC
valA  R[rA]
valB  R[rB]
译码
读操作数A
读操作数B
valE  valB OP valA
Set CC
执行
执行ALU的操作
设置条件码寄存器
访存
R[rB]  valE
写回
结果写回
PC  valP
更新PC
更新PC
微
操
作
Notes: 注意：execute中的运算是valB OP valA，而不是valA OP valB
M1[PC] 表示从PC开始的内存中读取一个字节的数据。

## Slide 16: 执行 rmmovq 指令
取指
  读10个字节
译码
  读操作数寄存器
执行
  计算有效地址
访存
  写到内存
写回
  无操作
更新PC
  PC + 10
rmmovq rA, D(rB)
4
0
rA
rB
D

## Slide 17: 计算序列: rmmovq
  利用ALU计算内存的有效地址
rmmovq rA, D(rB)
icode:ifun  M1[PC]
rA:rB  M1[PC+1]
valC  M8[PC+2]
valP  PC+10
取指
读取指令字节
读寄存器字节
读偏移量D
计算下一条PC
valA  R[rA]
valB  R[rB]
译码
读操作数A
读操作数B
valE  valB + valC
执行
计算有效地址
M8[valE]  valA
访存
把数值写入内存
写回
PC  valP
更新PC
更新PC

## Slide 18: 执行 popq
取指
  读两个字节
译码
  读栈指针
执行
  栈指针加8
访存
  读原来的栈指针（没有加8的)
写回
  更新栈指针
  结果写寄存器
更新PC
  PC+2
popq rA
b
0
rA
F
Notes: 在写回阶段要写两个寄存器，这两个写是有先后次序的。必须按照上面的方法进行，因为rA可能就是%rsp

## Slide 19: 计算序列: pushq
  利用ALU来增加栈指针
  必须更新esp寄存器
pushq rA
icode:ifun  M1[PC]
rA:rB  M1[PC+1]
valP  PC+2
取指
读指令字节
读寄存器字节
计算下一条PC
valA  R[%rA]
valB  R[%rsp]
译码
读栈指针
读栈指针
valE  valB + -8
执行
栈指针加 -8
M8[valE]  valA
访存
从栈里读数据
R[%rsp]  valE
写回
更新栈指针
结果写回
PC  valP
更新PC
更新PC
Notes: 比较奇特的地方是在Decode阶段，同时计算valA和valB，而这两个值是一样的，这样做显然是冗余的。
但这样做的好处是下面的整个流程就与pushl指令非常类似了。例如，在execute阶段，都是valB参与运算；
在memory阶段，都是valA参与运算。因为pop指令与pushl rmmovl mrmovl指令都是访存指令，类似之间的相似性越多，就容易实现。
在写回阶段要写两个寄存器，这两个写是有先后次序的。必须按照上面的方法进行，因为rA可能就是%esp。

## Slide 20: 计算序列: popq
  利用ALU来增加栈指针
  必须更新两个寄存器
    弹出的数据
    新的栈指针
popq rA
icode:ifun  M1[PC]
rA:rB  M1[PC+1]
valP  PC+2
取指
读指令字节
读寄存器字节
计算下一条PC
valA  R[%rsp]
valB  R[%rsp]
译码
读栈指针
读栈指针
valE  valB + 8
执行
栈指针加8
valM  M8[valA]
访存
从栈里读数据
R[%rsp]  valE
R[rA]  valM
写回
更新栈指针
结果写回
PC  valP
更新PC
更新PC
Notes: 比较奇特的地方是在Decode阶段，同时计算valA和valB，而这两个值是一样的，这样做显然是冗余的。
但这样做的好处是下面的整个流程就与pushl指令非常类似了。例如，在execute阶段，都是valB参与运算；
在memory阶段，都是valA参与运算。因为pop指令与pushl rmmovl mrmovl指令都是访存指令，类似之间的相似性越多，就容易实现。
在写回阶段要写两个寄存器，这两个写是有先后次序的。必须按照上面的方法进行，因为rA可能就是%esp。

## Slide 21: 执行Conditional Move指令
取指
  读2个字节
译码
  读操作数寄存器
执行
  如果条件信号为否, 则把目的寄存器设为0xF
访存
  无操作
写回
  更新寄存器(或无操作)
更新PC
  PC+2
cmovXX rA, rB
2
fn
rA
rB

## Slide 22: 计算序列: Cond. Move
  读rA寄存器并通过ALU传递数据
  通过将端口值设为0xF来取消数据写入寄存器
    如果条件码和传送条件表明无需传送数据
cmovXX rA, rB
icode:ifun  M1[PC]
rA:rB  M1[PC+1]
valP  PC+2
取指
读指令字节
读寄存器字节
计算下一条PC
valA  R[rA]
valB  0
译码
读操作数A
valE  valB + valA
If ! Cond(CC,ifun) rB  0xF
执行
利用ALU传递数据A
(阻止寄存器更新)
访存
R[rB]  valE
写回
结果写回
PC  valP
更新PC
更新PC

## Slide 23: 执行Jumps指令
取指
  读9个字节
  PC+9
译码
  无操作
执行
  根据跳转条件和条件码来决定是否选择分支
访存
  无操作
写回
  无操作
更新PC
  如果选择了分支，则把PC值设为分支地址，如果没选择分支，则PC值为增加之后的PC
jXX Dest
7
fn
Dest
XX
XX
fall thru:
XX
XX
target:
Not taken
Taken

## Slide 24: 计算序列: Jumps
  计算两个地址
  根据条件码和分支条件作出选择
jXX Dest
icode:ifun  M1[PC]
valC  M8[PC+1]
valP  PC+9
取指
读指令字节
读目的地址
Fall through address
译码
Cnd  Cond(CC,ifun)
执行
是否选择分支
访存
写回
PC  Cnd ? valC : valP
更新PC
更新PC

## Slide 25: 执行 call指令
取指
  读9个字节
  PC+9
译码
  读栈指针
执行
  栈指针减8
访存
  把增加后的PC写到新的栈指针指向的位置
写回
  更新栈指针
更新PC
  PC设为目的地址
call Dest
8
0
Dest
XX
XX
return:
XX
XX
target:

## Slide 26: 计算序列: call
  利用ALU减少栈指针
  存储增加后的PC
call Dest
icode:ifun  M1[PC]
valC  M8[PC+1]
valP  PC+9
取指
读指令字节
读目的地址
计算返回指针
valB  R[%rsp]
译码
读栈指针
valE  valB + –8
执行
栈指针减8
M8[valE]  valP
访存
返回值进栈
R[%rsp]  valE
写回
更新栈指针
PC  valC
PC更新
PC指向目的地址

## Slide 27: 执行 ret指令
取指
  读一个字节
译码
  读栈指针
执行
  栈指针加8
访存
  通过原栈指针读取返回地址
写回
  更新栈指针
更新PC
  PC指向返回地址
ret
9
0
XX
XX
return:

## Slide 28: 计算序列: ret
  利用ALU增加栈指针的值
  从内存中读取返回地址
ret
icode:ifun  M1[PC]
取指
读指令字节
valA  R[%rsp]
valB  R[%rsp]
译码
读操作数栈指针
读操作数栈指针
valE  valB + 8
执行
栈指针增加
valM  M8[valA]
访存
读返回地址
R[%rsp]  valE
写回
更新栈指针
PC  valM
更新PC
PC指向返回地址

## Slide 29: 计算步骤（以算逻指令与CALL对比）
  所有的指令有相同的格式
  每一步计算的内容有区别
OPq rA, rB
icode:ifun  M1[PC]
rA:rB  M1[PC+1]
valP  PC+2
取指
读指令字节
读寄存器字节
[读常数字]
计算下一条PC
valA  R[rA]
valB  R[rB]
译码
读操作数A
读操作数B
valE  valB OP valA
Set CC
执行
执行ALU的操作
设置条件码寄存器
访存
[读写内存]
R[rB]  valE
写回
ALU的运算结果写回
[内存结果写回]
PC  valP
更新PC
更新PC
icode,ifun
rA,rB
valC
valP
valA, srcA
valB, srcB
valE
Cond code
valM
dstE
dstM
PC
Notes: 总结一下：最左边是各个阶段的名称，中间是各个阶段可能要用到的信号。最右边是OPl对这种一般化的实现。
对于中间一栏，dstE表示写寄存器时，从Execute阶段来的数据写到哪个寄存器；dstM表示从Memory阶段来的数据写到哪个寄存器。
只要是对于同一个东西，但数据来源不一致的就有一个相应的信号名字给它，同时用电路将各个输入加以合并。

## Slide 30: 计算步骤
  所有指令遵循同样的一般格式
  区别在于每一步计算的不同
call Dest
取指
译码
执行
访存
写回
更新PC
icode,ifun
rA,rB
valC
valP
valA, srcA
valB, srcB
valE
Cond code
valM
dstE
dstM
PC
icode:ifun  M1[PC]
valC  M8[PC+1]
valP  PC+9
valB  R[%rsp]
valE  valB + –8
M8[valE]  valP
R[%rsp]  valE
PC  valC
读指令字节
[读寄存器字节]
读常数字
计算下一条PC
[读操作数A]
读操作数B
执行ALU的操作
[设置条件码寄存器]
内存读写
ALU的运算结果写回
[内存结果写回]
更新PC
Notes: 总结一下：最左边是各个阶段的名称，中间是各个阶段可能要用到的信号。最右边是OPl对这种一般化的实现。
对于中间一栏，dstE表示写寄存器时，从Execute阶段来的数据写到哪个寄存器；dstM表示从Memory阶段来的数据写到哪个寄存器。
只要是对于同一个东西，但数据来源不一致的就有一个相应的信号名字给它，同时用电路将各个输入加以合并。

## Slide 31: 计算的数值
取指
  icode 指令码
  ifun 功能码
  rA 指令中的寄存器A
  rB 指令中的寄存器B
  valC 指令中的常数
  valP 增加后的PC
译码
  srcA 寄存器ID A
  srcB 寄存器ID B
  valA 寄存器值A
  valB 寄存器值B
  dstE 写入valE的寄存器
  dstM 写入valM的寄存器
执行
  valE ALU运算结果
  Cnd 分支或转移标识
访存
  valM 内存中的数值
写回
更新PC
  PC

## Slide 34
Y86的顺序结构CPU设计中，寄存器文件
两个读端口，两个写端口
一个读端口，一个写端口
两个读端口，一个写端口
一个读端口，两个写端口
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 35: HCL 的 常 数
Cmovxx

## Slide 36: SEQ 硬件结构
浅蓝色方框: 硬件单元
  例如内存、ALU等等
灰色方框: 控制逻辑
  用HCL语言描述
白色的椭圆框:
  线路的信号标识
  不是硬件单元
粗线: 宽度为字长的数据（64位)
细线: 宽度为字节或更窄的数据（4-8位)
虚线: 单个位的数据
Notes: 这个图中有些控制信号没有标出来。
似乎PC也应该是蓝色的

## Slide 37: 取指逻辑
预定义的单元
  PC: 存储PC的寄存器
  指令内存: 读十个字节 (PC to PC+9)
    发出指令地址不合法的信号imem_error
  Split: 把指令字节分为icode和ifun
  Align: 把读出的字节放入寄存器和常数字中
指令MEM
PC
Increment
rB
icode
ifun
rA
PC
valC
valP
Need
regids
Need
valC
Instr
valid
Align
Split
Bytes 1-9
Byte 0
imem_error
icode
ifun
Notes: 事实上，不管需要几个字节，读入都是6个字节。
Split实际上是非常简单的。因为读出的一个字节就是8根信号线，只要将他们分为两股就可以了。
一个问题：Align没有使用Need valC信号，因为如果这条指令没有带常数，那么valC不管产生什么内容都无所谓。但valC到底是1-4字节还是2-5字节却要根据Need regids信号来确定。所以Need regids必须要，而Need valC可以不需要。
这也是一种常用的硬件设计方法：如果我们说一个信号在某种情况下用不到，那么它就可以是任意值。这样通过对它赋予某种赋值可以将他与其他信号合并或者其他简化。这里就是一个例子，valC并不是如果不需要的话，就为0。

## Slide 38: 取指逻辑
指令MEM
PC
Increment
rB
icode
ifun
rA
PC
valC
valP
Need
regids
Need
valC
Instr
valid
Align
Split
Bytes 1-9
Byte 0
imem_error
icode
ifun
控制逻辑
  Instr. Valid: 指令是否有效?
  icode, ifun: 指令地址无效时生成no-op指令
  Need regids: 指令是否有寄存器字节?
  Need valC: 指令是否有常数字?

## Slide 39: HCL描述的取指控制逻辑
# Determine instruction code
int icode = [
imem_error: INOP;
1: imem_icode;
];
# Determine instruction function
int ifun = [
imem_error: FNONE;
1: imem_ifun;
];
指令MEM
PC
Split
Byte 0
imem_error
icode
ifun

## Slide 40: HCL描述的取指控制逻辑
pushl
rA
A
0
rA
8
jXX
Dest
7
fn
Dest
popl
rA
B
0
rA
8
call
Dest
8
0
Dest
rrmovl
rA
,
rB
2
0
rA
rB
irmovl
V
,
rB
3
0
8
rB
V
rmmovl
rA
,
D
(
rB
)
4
0
rA
rB
D
mrmovl
D
(
rB
),
rA
5
0
rA
rB
D
OPl
rA
,
rB
6
fn
rA
rB
ret
9
0
nop
0
0
1
0
pushl
rA
A
0
rA
8
pushq
rA
A
0
A
0
rA
8
rA
8
jXX
Dest
7
fn
Dest
jXX
Dest
7
fn
7
fn
Dest
popl
rA
B
0
rA
8
popq
rA
B
0
B
0
rA
8
rA
8
call
Dest
8
0
Dest
call
Dest
8
0
8
0
Dest
rrmovl
rA
,
rB
2
0
rA
rB
cmovxx
rA
,
rB
2
0
2
0
rA
rB
rA
rB
irmovl
V
,
rB
3
0
8
rB
V
irmovq
V
,
rB
3
0
3
0
8
rB
F
rB
V
rmmovl
rA
,
D
(
rB
)
4
0
rA
rB
D
rmmovq
rA
,
D
(
rB
)
4
0
4
0
rA
rB
rA
rB
D
mrmovl
D
(
rB
),
rA
5
0
rA
rB
D
mrmovq
D
(
rB
),
rA
5
0
5
0
rA
rB
rA
rB
D
OPl
rA
,
rB
6
fn
rA
rB
OPq
rA
,
rB
6
fn
6
fn
rA
rB
rA
rB
ret
9
0
ret
9
0
9
0
nop
0
0
nop
0
0
0
0
1
0
halt
1
0
1
0
need_regids

## Slide 41: HCL描述的取指控制逻辑
bool need_regids = icode in
{ IRRMOVQ, IOPQ, IPUSHQ, IPOPQ,
IIRMOVQ, IRMMOVQ, IMRMOVQ };
bool instr_valid = icode in
{ INOP, IHALT, IRRMOVQ, IIRMOVQ,
IRMMOVQ, IMRMOVQ, IOPQ, IJXX, ICALL,
IRET, IPUSHQ, IPOPQ };
bool need_valC = icode in { IIRMOVQ, IRMMOVQ, IMRMOVQ, IJXX, ICALL };

## Slide 42: 译码逻辑
寄存器文件
  读端口 A, B
  写端口 E, M
  地址为寄存器的ID
  或 15 (0xF) -无法访问
控制逻辑
  srcA, srcB: 读端口地址
  dstE, dstM: 写端口地址
rB
dstE
dstM
srcA
srcB
Register file
A
B
M
E
dstE
dstM
srcA
srcB
icode
rA
valB
valA
valE
valM
Cnd
信号
  Cnd: 标明是否触发条件转移 (true/flase)
    在执行阶段计算出Cnd条件信号 Cond(CC,ifun)
Notes: 因为Decode阶段和Write Back阶段都主要是在操作register file，所以我们把他们合在一起讲。
写口E是用来写Execute阶段来的结果的，写口M是用来写Memory阶段来的结果的。
这里主要是要处理4个读写信号的地址。
当dstE和dstM相同时（这发生在popl %esp时），根据语义，应该是使用valM的值。

## Slide 43: srcA 读RF的第一个端口A的地址
int srcA = [
icode in { IRRMOVQ, IRMMOVQ, IOPQ, IPUSHQ } : rA;
icode in { IPOPQ, IRET } : RRSP;
1 : RNONE; # 不需要寄存器
];
cmovXX rA, rB
valA  R[rA]
译码
读操作数A
rmmovq rA, D(rB)
valA  R[rA]
译码
读操作数A
popq rA
valA  R[%rsp]
译码
读栈指针
pushq rA
valA  R[%rsp]
译码
读栈指针
ret
译码
读操作数A
OPq rA, rB
valA  R[rA]
译码
读操作数A
valA  R[rA]

## Slide 44: dstE 写RF的端口E的地址
int dstE = [
icode in { IRRMOVQ } && Cnd : rB;
icode in { IIRMOVQ, IOPQ} : rB;
icode in { IPUSHQ, IPOPQ, ICALL, IRET } : RRSP;
1 : RNONE; # 不写任何寄存器
];
R[%rsp]  valE
更新栈指针
更新栈指针
R[rB]  valE
cmovXX rA, rB
写回
pushq rA
popq rA
call Dest
ret
写回
写回
写回
写回
有条件的写回结果
R[%rsp]  valE
更新栈指针
R[%rsp]  valE
更新栈指针
R[rB]  valE
OPq rA, rB
写回
结果写回
R[%rsp]  valE
R[rB]  valE
Irmovq V, rB
写回
结果写回

## Slide 45
word srcB = [
icode in { IOPQ, IRMMOVQ, IMRMOVQ } : rB;
icode in { IPUSHQ, IPOPQ, ICALL, IRET } : RRSP;
1 : RNONE; # Don't need register
];
int word dstM = [
icode in { IMRMOVQ, IPOPQ } : rA;
1 : RNONE; # Don't write any register
];

## Slide 46: 执行逻辑
单元
  ALU
    实现四种所需的功能
    生成条件码
  CC
    包含三个条件码位的寄存器
  cond
    计算条件转移或跳转标识
控制逻辑
  Set CC: 是否加载条件码寄存器?
  ALU A: 数据A送ALU
  ALU B: 数据B送ALU
  ALU fun: ALU执行哪个功能?
CC
ALU
ALU
A
ALU
B
ALU
fun.
Cnd
icode
ifun
valC
valB
valA
valE
Set
CC
cond
Notes: Set CC信号表示CC寄存器是否需要被更新

## Slide 47: ALU A 的输入 ALU的加数second operand
int aluA = [
icode in { IRRMOVQ, IOPQ } : valA;
icode in { IIRMOVQ, IRMMOVQ, IMRMOVQ } : valC;
icode in { ICALL, IPUSHQ } : -8;
icode in { IRET, IPOPQ } : 8;
# 其他指令不需要ALU
];
valE  valB + –8
减少栈指针的值
无操作
valE  valB + 8
增加栈指针的值
valE  valB + valC
计算有效地址
valE  0 + valA
通过ALU传送数据A
cmovXX rA, rB
执行
rmmovq rA, D(rB)
popq rA
jXX Dest
call Dest
ret
执行
执行
执行
执行
执行
valE  valB + 8
增加栈指针的值
valE  valB OP valA
执行ALU的操作
OPq rA, rB
执行
减少栈指针的值
pushq rA
执行
valE  valB + -8
mrmovq D(rB), rA
irmovq V,rB

## Slide 48: ALU操作 ALUfun
int alufun = [
icode == IOPQ : ifun;
1 : ALUADD;
];
valE  valB + –8
减少栈指针的值
无操作
valE  valB + 8
增加栈指针的值
valE  valB + valC
计算有效地址
valE  0 + valA
通过ALU传送数据A
cmovXX rA, rB
执行
rmmovq rA, D(rB)
popq rA
jXX Dest
call Dest
ret
执行
执行
执行
执行
执行
valE  valB + 8
增加栈指针的值
valE  valB OP valA
执行ALU的操作
OPq rA, rB
执行
减少栈指针的值
pushq rA
执行
valE  valB + -8
mrmovq D(rB), rA
irmovq V,rB

## Slide 49
int aluB = [
icode in { IRMMOVQ, IMRMOVQ, IOPQ, ICALL, IPUSHQ, IRET, IPOPQ } : valB;
icode in { IRRMOVQ, IIRMOVQ } : 0;
# 其他指令不需要ALU
];
bool set_cc = icode in { IOPQ };

## Slide 50: 访存逻辑
访存
  读写内存里的数据字
控制逻辑
  stat: 指令状态是什么?
  Mem. read: 是否读数据字?
  Mem. write: 是否写数据字?
  Mem. addr.: 选择地址
  Mem. data.: 选择数据
数据内存
Mem.
read
Mem.
addr
read
write
data out
Mem.
data
valE
valM
valA
valP
Mem.
write
data in
icode
Stat
dmem_error
instr_valid
imem_error
stat
Notes: Mem read信号和Mem write信号不会同时为1。

## Slide 51: 指令状态
控制逻辑
  stat: 指令状态是什么?
## 决定指令状态
int Stat = [
imem_error || dmem_error : SADR;
!instr_valid: SINS;
icode == IHALT : SHLT;
1 : SAOK;
];
数据内存
Mem.
read
Mem.
addr
read
write
data out
Mem.
data
valE
valM
valA
valP
Mem.
write
data in
icode
Stat
dmem_error
instr_valid
imem_error
stat

## Slide 52: 内存地址
mrmovq D(rB), rA
访存
rmmovq rA, D(rB)
popq rA
pushq rA
call Dest
ret
valM  M8[valE]
读内存数据
M8[valE]  valA
访存
数据写入内存
valM  M8[valA]
访存
从栈里读取数据
M8[valE]  valP
访存
返回值入栈
valM  M8[valA]
访存
读返回地址
访存
无操作
int mem_addr = [
icode in { IRMMOVQ, IPUSHQ, ICALL, IMRMOVQ } : valE;
icode in { IPOPQ, IRET } : valA;
# 其他指令不需要地址
];
M8[valE]  valA

## Slide 53: 读内存
mrmovq D(rB), rA,
popq rA
ret
valM  M8[valE]
访存
从内存读数据
valM  M8[valA]
访存
从栈里读取数据
valM  M8[valA]
访存
读返回地址
bool mem_read = icode in {IMRMOVQ,IPOPQ,IRET };

## Slide 54
bool mem_write = icode in { IRMMOVQ, IPUSHQ, ICALL };
word mem_data = [
# Value from register
icode in { IRMMOVQ, IPUSHQ } : valA;
# Return PC
icode == ICALL : valP;
# Default: Don't write anything];

## Slide 55: 更新PC的逻辑
新PC
  选取下一个PC的值
新PC
Cnd
icode
valC
valP
valM
PC

## Slide 56: 更新PC
OPq rA, rB
rmmovq rA, D(rB)
popq rA
jXX Dest
call Dest
ret
PC  valP
更新PC
更新PC
PC  valP
更新PC
更新PC
PC  valP
更新PC
更新PC
PC  Cnd ? valC : valP
更新PC
更新PC
PC  valC
更新PC
PC设为目的地址
PC  valM
更新PC
PC设为返回地址
int new_pc = [
icode == ICALL : valC;
icode == IJXX && Cnd : valC;
icode == IRET : valM;
1 : valP;
];

## Slide 57: SEQ 操作
说明
  PC寄存器
  条件码寄存器
  数据内存
  寄存器文件
  都在时钟上升沿时更新
组合逻辑
  ALU
  控制逻辑
  读内存
    指令内存
    寄存器文件
    数据内存
组合逻辑
数据内存
寄存器文件
%rbx = 0x100
PC
0x014
CC
100
Read
ports
Write
ports
Read
Write

## Slide 58: SEQ 操作 #2
  依据第二条irmovq指令来设置状态单元-时序逻辑(CLK)
  组合逻辑开始对状态的变化作出反应
0x014: addq %rdx,%rbx # %rbx <-- 0x300 CC <-- 000
0x016: je dest # Not taken
0x01f: rmmovq %rbx,0(%rdx) # M[0x200] <-- 0x300
周期 3:
周期 4:
周期 5:
0x00a: irmovq $0x200,%rdx # %rdx <-- 0x200
周期 2:
0x000: irmovq $0x100,%rbx # %rbx <-- 0x100
周期 1:
时钟
周期 1
j
l
m
k
周期 2
周期 3
周期 4
组合逻辑
数据内存
寄存器文件
%rbx = 0x100
PC
0x014
CC
100
Read
ports
Write
ports
Read
Write

## Slide 59: SEQ 操作 #3
  依据第二条irmovq指令来设置状态
  组合逻辑为addq指令生成结果
组合逻辑
数据内存
寄存器文件
%rbx = 0x100
PC
0x014
CC
100
Read
ports
Write
ports
0x016
000
%rbx
<--
0x300
Read
Write
0x014: addq %rdx,%rbx # %rbx <-- 0x300 CC <-- 000
0x016: je dest # Not taken
0x01f: rmmovq %rbx,0(%rdx) # M[0x200] <-- 0x300
周期 3:
周期 4:
周期 5:
0x00a: irmovq $0x200,%rdx # %rdx <-- 0x200
周期 2:
0x000: irmovq $0x100,%rbx # %rbx <-- 0x100
周期 1:
时钟
周期 1
j
l
m
k
周期 2
周期 3
周期 4
组合逻辑
数据内存
寄存器文件
%rbx = 0x300
PC
0x016
CC
000
Read
ports
Write
ports
Read
Write

## Slide 60: SEQ 操作 #4
  依据addq指令设置状态
  组合逻辑开始对状态的变化作出反应
0x014: addq %rdx,%rbx # %rbx <-- 0x300 CC <-- 000
0x016: je dest # Not taken
0x01f: rmmovq %rbx,0(%rdx) # M[0x200] <-- 0x300
周期 3:
周期 4:
周期 5:
0x00a: irmovq $0x200,%rdx # %rdx <-- 0x200
周期 2:
0x000: irmovq $0x100,%rbx # %rbx <-- 0x100
周期 1:
时钟
周期 1
j
l
m
k
周期 2
周期 3
周期 4
组合逻辑
数据内存
寄存器文件
%rbx = 0x300
PC
0x016
CC
000
Read
ports
Write
ports
Read
Write

## Slide 61: SEQ 操作 #5
  依据addq指令设置状态
  组合逻辑为je指令生成结果
0x014: addq %rdx,%rbx # %rbx <-- 0x300 CC <-- 000
0x016: je dest # Not taken
0x01f: rmmovq %rbx,0(%rdx) # M[0x200] <-- 0x300
周期 3:
周期 4:
周期 5:
0x00a: irmovq $0x200,%rdx # %rdx <-- 0x200
周期 2:
0x000: irmovq $0x100,%rbx # %rbx <-- 0x100
周期 1:
时钟
周期 1
j
l
m
k
周期 2
周期 3
周期 4
组合逻辑
数据内存
寄存器文件
%rbx = 0x300
PC
0x016
CC
000
Read
ports
Write
ports
0x01f
Read
Write

## Slide 62: SEQ 总结
实现
  把每条指令表示成一个特殊的阶段序列
  每种指令类型都遵循统一的序列
  把寄存器、内存、预设的硬件单元整合到指令的执行过程中
  再在这个过程中嵌入控制逻辑
不足的地方
  实际使用起来太慢
  信号必须能在一个周期内传播所有的阶段，其中要经过指令内存、寄存器文件、ALU以及数据内存等
  时钟必须非常慢
  硬件单元只在时钟周期的一部分时间内被使用