## Slide 1: 第9章 虚拟内存: 系统
教 师： 史先俊
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 2: 主要内容
一个小内存系统示例
案例研究: Core i7/Linux 内存系统
内存映射

## Slide 3: Review of Symbols符号回顾
基本参数
  N = 2n :虚拟地址空间中的地址数量
  M = 2m : 物理地址空间中的地址数量
  P = 2p : 页的大小 (bytes)
虚拟地址组成部分
  TLBI: TLB索引
  TLBT: TLB 标记
  VPO: 虚拟页面偏移量（字节）
  VPN: 虚拟页号
物理地址组成部分
  PPO:物理页面偏移量 (same as VPO)
  PPN:物理页号
  CO: 缓冲块内的字节偏移量
  CI: Cache 索引
  CT: Cache 标记

## Slide 4: 一个小内存系统示例
地址假设
  14位虚拟地址（n=14）
  12位物理地址（m = 12）
  页面大小64字节（P = 64）
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
PPO
PPN
VPN
虚拟页号
虚拟页偏移
物理页号
物理页偏移

## Slide 5: 1. 小内存系统的 TLB
16 entries 16个条目
4-way associative 4路组相联
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
TLBI
TLBT
0
–
02
1
34
0A
1
0D
03
0
–
07
3
0
–
03
0
–
06
0
–
08
0
–
02
2
0
–
0A
0
–
04
0
–
02
1
2D
03
1
1
02
07
0
–
00
1
0D
09
0
–
03
0
有效位
PPN
标记
有效位
PPN
标记
有效位
PPN
标记
有效位
PPN
标记
组

## Slide 6: 2. 小内存系统的页表
只展示了前16个PTE (out of 256)
1
0D
0F
1
11
0E
1
2D
0D
0
–
0C
0
–
0B
1
09
0A
1
17
09
1
13
08
有效位
PPN
VPN
0
–
07
0
–
06
1
16
05
0
–
04
1
02
03
1
33
02
0
–
01
1
28
00
有效位
PPN
VPN

## Slide 7: 3. 小内存系统的 Cache
16个组，每块为4字节
通过物理地址中的字段寻址
直接映射
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
CO
CI
CT
03
DF
C2
11
1
16
7
–
–
–
–
0
31
6
1D
F0
72
36
1
0D
5
09
8F
6D
43
1
32
4
–
–
–
–
0
36
3
08
04
02
00
1
1B
2
–
–
–
–
0
15
1
11
23
11
99
1
19
0
块3
块2
块1
块0
有效位
标记位
索引
–
–
–
–
0
14
F
D3
1B
77
83
1
13
E
15
34
96
04
1
16
D
–
–
–
–
0
12
C
–
–
–
–
0
0B
B
3B
DA
15
93
1
2D
A
–
–
–
–
0
2D
9
89
51
00
3A
1
24
8
B3
B2
B1
B0
Valid
Tag
Idx

## Slide 8: 地址翻译 Example #1
虚拟地址: 0x03D4
  VPN ___ TLBI ___ TLBT ____ TLB Hit? __ Page Fault? __ PPN: ____
物理地址
  CO ___ CI___ CT ____ Hit? __ Byte: ____
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
TLBI
TLBT
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
CO
CI
CT
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0x0F
0x3
0x03
Y
N
0x0D
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0x5
0x0D
Y
0x36

## Slide 9: 地址翻译 Example #2
虚拟地址: 0x0020
  VPN ___ TLBI ___ TLBT ____ TLB Hit? __ Page Fault? __ PPN: ____
物理地址
  CO___ CI___ CT ____ Hit? __ Byte: ____
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
TLBI
TLBT
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
CO
CI
CT
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0x00
0
0x00
N
N
0x28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0x8
0x28
N
Mem

## Slide 10: 地址翻译 Example #3
虚拟地址: 0x0020
  VPN ___ TLBI ___ TLBT ____ TLB Hit? __ Page Fault? __ PPN: ____
物理地址
  CO___ CI___ CT ____ Hit? __ Byte: ____
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
TLBI
TLBT
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
CO
CI
CT
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0x00
0
0x00
N
N
0x28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0x8
0x28
N
Mem

## Slide 11: 主要内容
一个小内存系统示例
案例研究: Core i7/Linux 内存系统
内存映射

## Slide 12
1.异常处理子程序是所有进程共享的内核代码。
2.信号处理子程序是每个进程独享的用户代码。
那个判断正确（ ）
1正确 2正确
1错误 2正确
1正确 2错误
1错误 2错误
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 13
一个进程的页表首先由fork建立，然后由execve的loader加载器及ld-linux动态连接器，调用mmap函数完成对各个磁盘文件（.out .so 请求二进制0文件）的映射，从而初始化了PTE，随着程序的执行，通过（ ）更新PTE的PPN及有效位，完成对物理内存页的映射
操作系统
CPU中的MMU存储管理单元
缺页中断的异常处理子程序
内存申请malloc子程序
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 14: Core i7 页表翻译
CR3
页的
物理地址
L1 PT的
物理地址
9
VPO
9
12
虚拟地址
L4 PT
页表
L4 PTE
PPN
PPO
40
12
物理地址
到物理和虚拟
页的偏移量
VPN 3
VPN 4
VPN 2
VPN 1
L3 PT
页中层目录
L3 PTE
L2 PT
页上层目录
L2 PTE
L1 PT
页全局目录
L1 PTE
9
9
40
/
40
/
40
/
40
/
40
/
12
/
每个条目
512 GB
区域
（9）
每个条目
1 GB区域
（9）
每个条目
2 MB区域
（9）
每个条目
4 KB区域
(9)
Notes: PT：页表
PTE：页表条目
VPN：虚拟页号
VPO：虚拟页偏移，PPN：物理页号，PPO：物理页偏移量

## Slide 15: Core i7 1-3级页表条目格式
页表物理基地址
未使用
G
PS
A
CD
WT
U/S
R/W
P=1
每个条目引用一个 4KB子页表:
P: 子页表在物理内存中 (1)不在 (0).
R/W: 对于所有可访问页，只读或者读写访问权限.
U/S: 对于所有可访问页，用户或超级用户 (内核)模式访问权限.
WT: 子页表的直写或写回缓存策略.
A: 引用位 (由MMU 在读或写时设置，由软件清除).
PS: 页大小为4 KB 或 4 MB (只对第一层PTE定义).
Page table physical base address: 子页表的物理基地址的最高40位 (强制页表 4KB 对齐)
XD: 能/不能从这个PTE可访问的所有页中取指令.
51
12
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
未使用
XD
OS可用 (磁盘上的页表位置)
P=0
52
62
63
对照书p578

## Slide 16: Core i7 第 4 级页表条目格式
页表物理基地址
未使用
G
D
A
CD
WT
U/S
R/W
P=1
每个条目引用一个 4KB子页表:
P: 子页表在物理内存中 (1)不在 (0).
R/W: 对于所有可访问页，只读或者读写访问权限.
U/S: 对于所有可访问页，用户或超级用户 (内核)模式访问权限.
WT: 子页表的直写或写回缓存策略.
A:引用位 (由MMU 在读或写时设置，由软件清除).
D: 修改位 (由MMU 在读和写时设置，由软件清除)
Page table physical base address: 子页表的物理基地址的最高40位 (强制页表 4KB 对齐)
XD: 能/不能从这个PTE可访问的所有页中取指令.
51
12
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
未使用
XD
OS可用 (磁盘上的页表位置)
P=0
52
62
63
对照书p578

## Slide 17: Intel Core i7 内存系统
L1 数据cache
32 KB, 8路
L2 统一高速缓存
256 KB, 8路
L3 统一高速缓存
8 MB, 16路
(所有的核共享)
主存
寄存器文件
L1 数据TLB
64 个条目, 4路
L1 指令TLB
128 个条目, 4路
L2 统一 TLB
512 个条目, 4路
L1 指令cache
32 KB, 8路
MMU
(地址翻译)
取指
单元
Core x4
DDR3 存储器控制器
(所有的核共享)
Processor package
QuickPath 互连
到其他核
到I/O
桥

## Slide 18: Review of Symbols符号回顾
基本参数
  N = 2n :虚拟地址空间中的地址数量
  M = 2m : 物理地址空间中的地址数量
  P = 2p : 页的大小 (bytes)
虚拟地址组成部分
  TLBI: TLB索引
  TLBT: TLB 标记
  VPO: 虚拟页面偏移量（字节）
  VPN: 虚拟页号
物理地址组成部分
  PPO:物理页面偏移量 (same as VPO)
  PPN:物理页号
  CO: 缓冲块内的字节偏移量
  CI: Cache 索引
  CT: Cache 标记

## Slide 19: Core i7 地址翻译（VA48位PA52位）
CPU
VPN
VPO
36
12
TLBT
TLBI
4
32
...
L1 TLB (16 组, 4个条目/组)
VPN1
VPN2
9
9
PTE
CR3
PPN
PPO
40
12
Page tables
TLB
miss
TLB
hit
物理地址
(PA)
结果
32/64
...
CT
CO
40
6
CI
6
L2, L3, 和主存
L1 d-cache
(64 组, 8 行/组)
L1
hit
L1
miss
虚拟地址 (VA)
VPN3
VPN4
9
9
PTE
PTE
PTE
页表项PTE：占64位=8B，512项x8B=4KB

## Slide 20: 一个Linux 进程的虚拟地址空间
内核代码和数据
共享库的内存映射区域
运行时堆 (malloc)
代码 (.text)
已初始化的数据 (.data)
未初始化的数据 (.bss)
用户栈
0
%rsp
进程
虚拟
内存
brk
物理内存
对每个进程都一样
与进程相关的数据结构 (如页表,task和mm结构, 内核栈)
内核
虚拟
内存
0x00400000
对每个进程都不相同

## Slide 21: Linux将虚拟内存组织成一些区域的集合
vm_next
vm_next
task_struct
mm_struct
pgd
mm
mmap
vm_area_struct
vm_end
vm_prot
vm_start
vm_end
vm_prot
vm_start
vm_end
vm_prot
vm_next
vm_start
进程虚拟内存
代码
数据
共享库
0
pgd:
  指向第一级页表（页全局目录）的基址
vm_prot:
  描述这个区域内所有页的读写许可权限
vm_flags
  描述这个区域内的页面是与其他进程共享的还是这个进程私有的
vm_flags
vm_flags
vm_flags
vm_next
vm_next

## Slide 22
https://blog.csdn.net/bit_clearoff/article/details/54376649
struct mm_struct {
//mmap指向虚拟区间链表
struct vm_area_struct * mmap; /* list of VMAs */
//指向红黑树 malloc等动态内存分配管理
struct rb_root mm_rb;
//指向最近的虚拟空间
struct vm_area_struct * mmap_cache; /* last find_vma result */
//指向进程的页目录
pgd_t * pgd;
………………………………………………………………………………………}
struct vm_area_struct {
struct mm_struct * vm_mm; //The address space we belong to.
unsigned long vm_start; //Our start address within vm_mm.
unsigned long vm_end; //The first byte after our end address within vm_mm.
struct vm_area_struct *vm_next; //linked list of VM areas per task, sorted by address
pgprot_t vm_page_prot; /* Access permissions of this VMA. */
unsigned longvm_flags; /* Flags, see mm.h. */
struct rb_node vm_rb;
………………………………………………………………………………………………………}

## Slide 23: Linux缺页处理
read
1
write
2
read
3
vm_next
vm_next
vm_area_struct
vm_end
vm_prot
vm_start
vm_end
vm_prot
vm_start
vm_end
vm_prot
vm_next
vm_start
进程虚拟内存
代码
数据
共享库
vm_flags
vm_flags
vm_flags
段错误:
访问一个不存在的页面
正常缺页
保护异常:
例如,违反许可，写一个只读的页面(Linux 报告 Segmentation fault)

## Slide 24: 主要内容
一个小内存系统示例
案例研究: Core i7/Linux 内存系统
内存映射

## Slide 25: 内存映射
Linux通过将虚拟内存区域与磁盘上的对象关联起来以初始化这个虚拟内存区域的内容.
  这个过程称为内存映射（memory mapping）.
虚拟内存区域可以映射的对象 (根据初始值的不同来源分) :
  磁盘上的普通文件 (e.g.,一个可执行目标文件)
    文件区被分成页大小的片，对虚拟页面初始化
  匿名文件 ( 内核创建，全是二进制零)
    第一次引用该区域内的虚拟页面时分配一个全是零的物理页 (demand-zero page请求二进制零的页)
    一旦该页面被修改，即和其他页面一样
初始化后的页面在内存和交换文件（ swap file）之间换来换去

## Slide 26: 再看共享对象
进程 1 映射了共享对象
共享对象
物理内存
进程 1
的虚拟内存
进程 2
的虚拟内存

## Slide 27: 再看共享对象
共享对象
物理内存
进程 1
的虚拟内存
进程 2
虚拟内存
进程 2 映射了同一个共享对象.
两个进程的虚拟地址可以是不同的

## Slide 28: 共享对象: 私有的写时复制（Copy-on-write）对象
两个进程都映射了私有的写时复制对象
区域结构被标记为私有的写时复制
私有区域的页表条目都被标记为只读
私有的写时复制对象
物理内存
进程 1
的虚拟内存
进程 2
的虚拟内存
私有的
写时复制区域

## Slide 29: 共享对象: 私有的写时复制（Copy-on-write）对象
写私有页的指令触发保护故障
故障处理程序创建这个页面的一个新副本，更新PTE条目，且可写
故障处理程序返回时重新执行写指令
尽可能地延迟拷贝（创建副本）充分利用物理内存
私有的
写时复制对象
物理地址
进程 1
的虚拟地址
进程 2
的虚拟地址
写时复制
写私有的
写时复制的页

## Slide 30: 再看 fork 函数
虚拟内存和内存映射解释了fork函数如何为每个新进程提供私有的虚拟地址空间.
为新进程创建虚拟内存
  创建当前进程的的mm_struct, vm_area_struct和页表的原样副本.
  两个进程中的每个页面都标记为只读
  两个进程中的每个区域结构（vm_area_struct）都标记为私有的写时复制（COW）
在新进程中返回时，新进程拥有与调用fork进程相同的虚拟内存
随后的写操作通过写时复制机制创建新页面

## Slide 31: 再看 execve 函数
execve函数在当前进程中加载并运行新程序a.out的步骤:
删除已存在的用户区域
创建新的区域结构
  私有的、写时复制
  代码和初始化数据映射到.text和.data区（目标文件提供）
  .bss和栈堆映射到匿名文件 ，栈堆的初始长度0
共享对象由动态链接映射到本进程共享区域
设置PC，指向代码区域的入口点
  Linux根据需要换入代码和数据页面
共享库的内存映射区域
运行时堆 (通过malloc分配)
代码 (.text)
已初始化的数据 (.data)
未初始化的数据 (.bss)
用户栈
0
私有的, 请求二进制零的
libc.so
.data
.text
共享的,文件提供的
私有的, 请求二进制零的
私有的,请求二进制零的
私有的,文件提供的
a.out
.data
.text

## Slide 32: 用户级内存映射
void *mmap(void *start, int len,
int prot, int flags, int fd, int offset)
  创建新的虚拟内存区域，并将对象映射到这些区域
从fd指定的磁盘文件的offset处映射len个字节到一个新创建的虚拟内存区域，该区域从地址start处开始
  start:虚拟内存的起始地址，通常定义为NULL
  prot: 虚拟内存区域的访问权限，PROT_READ, PROT_WRITE, ...
  flags: 被映射对象的类型，MAP_ANON（匿名对象）, MAP_PRIVATE（私有的写时复制对象）, MAP_SHARED（共享对象）, ...
返回一个指向映射区域开始处的指针

## Slide 33: 用户级内存映射
void *mmap(void *start, int len,
int prot, int flags, int fd, int offset)
len bytes
start
(或由内核选定的地址)
进程虚拟内存
文件描述符 fd指定的磁盘文件
len bytes
offset
(bytes)
0
0

## Slide 34: Example: 使用 mmap 函数拷贝文件
/* mmapcopy driver */
int main(int argc, char **argv)
{
struct stat stat;
int fd;
/* Check for required cmd line arg */
if (argc != 2) {
printf("usage: %s <filename>\n",
argv[0]);
exit(0);
}
/* Copy input file to stdout */
fd = Open(argv[1], O_RDONLY, 0);
Fstat(fd, &stat);
mmapcopy(fd, stat.st_size);
exit(0);
}
拷贝一个文件到 stdout （数据没有传输到用户空间）
#include "csapp.h"
void mmapcopy(int fd, int size)
{
/* Ptr to memory mapped area */
char *bufp;
bufp = Mmap(NULL, size,
PROT_READ,
MAP_PRIVATE,
fd, 0);
Write(1, bufp, size);
return;
}
mmapcopy.c
mmapcopy.c